2 РОЗРОБКА  МАТЕМАТИЧНОЇ  МОДЕЛІ  СУБМОДУЛЯ

2.1 Методи визначення координат об’єкта

2.1.1 Пcевдодальномірний метод

Сутність псевдодальномірного методу полягає у визначенні відстаней між навігаційними супутниками і споживачем і наступним розрахунком координат споживача. Для розрахунку трьох координат споживача псевдодальномірним методом необхідно знати відстані між споживачем і мінімум трьома навігаційними супутниками. Ці відстані виміряються між фазовими центрами передавальної антени навігаційного супутника і прийомної антени споживача [1,3].

Обмірювана відстань між i-тим навігаційним супутником і споживачем називається псевдодальністю до i-го супутника. Псевдодальність, узагалі говорячи, також є розрахунковою величиною й обчислюється  як добуток  швидкості  поширення електромагнітних коливань і часу, у плині якого сигнал супутника по трасі « супутник – споживач» досягне споживача. Цей час виміряється в апаратурі.

Обмірювана псевдодальність до i-го навігаційного супутника визначається за формулою:

,					(2.1)

де  - обмірювана псевдодальність до i-го навігаційного супутника, км;

Δti – час поширення сигналу на трасі «i-тий супутник - споживач» на момент проведення навігаційних визначень, с;

с– швидкість поширення електромагнітних хвиль у просторі, км/с.

Рівняння (2.1) можна записати через координати i-го супутника  і  координати споживача  за формулою:

,			    (2.2)

де  - обмірювана псевдодальність до i-го навігаційного супутника, км;

(xi ,yi, zi) - координати i-го супутника;

(x, y, z) - координати споживача.

У формулі (2.2)  x, y, z – невідомі, котрі потрібно визначити. Звичайно, що для рішення рівняння (2.2) потрібно мати мінімум три рівняння, тобто розрахувати і визначити псевдодальності до трьох супутників. Якщо це виконано, то зважується система з трьох нелінійних рівнянь із трьома невідомими.

Однак у силу того, що шкали часу навігаційних супутників і шкала часу споживача несинхронізовані при визначенні псевдодальностей по рівнянні (2.2) з'являється погрішність через їхню розбіжність.

Оскільки виробляється одномоментні виміри псевдодальностей, а шкали часу навігаційних супутників синхронізовані між собою, то розбіжність шкали часу супутників і споживача в момент визначення псевдодальностей можна вважати величиною постійною, але невідомою.

Позначивши цю невідому величину через h( , запишемо систему рівнянь у виді:

,			   (2.3)

де  - погрішність виміру псевдодальності через розбіжність шкал часу навігаційного супутника й апаратури споживача.

Для одномоментних вимірів h( однакова для всіх супутників.

У формулі (2.3) чотири невідомих  x, y, z, h( і для її рішення вже необхідно чотири рівняння тобто потрібно визначення псевдодальностей мінімум до 4-х навігаційних супутників.

Результатом рішення системи (2.3) при i = 1,2,…,4 є координати споживача x, y, z і розбіжність шкал часу мережі навігаційних супутників і апаратури споживача h( .

Розбіжність шкал часу мережі навігаційних супутників і годин апаратури споживача не є єдиним джерелом помилок при  визначенні псевдодальностей.

У більш загальному виді система рівнянь (2.3) може бути записана так:

,			    (2.4)

де  Δi – погрішності визначення псевдодальності до i-го супутника через погрішності визначення ефемерид, погрішності частотно-тимчасового забезпечення, погрішності швидкості поширення радіохвиль у тропосфері і іоносфері на трасах «i-тий навігаційний супутник - споживач», погрішності через багатопроменеве поширення сигналів навігаційних супутників у місці прийому, шумів прийомального каналу апаратури споживача і погрішності через природні і навмисні перешкоди.

## 2.1.2 Ітеративний метод розрахунку координат споживача

Ітеративний метод – це розширене представлення псевдодальномірного методу.

Треба розглянути застосування псевдодальномірного методу для визначення координат споживача при мінімально необхідній і надлишковій кількості бачимих навігаційних супутників.

Псевдодальність до навігаційного супутника визначається за формулою:

.				    (2.5)

де  - псевдодальність до i-го навігаційного супутника, км;

(xi ,yi, zi) - координати i-го супутника;

(x, y, z) - координати споживача;

- погрішність виміру псевдодальності через розбіжність шкал часу навігаційного супутника й апаратури споживача;

Δi – погрішності визначення псевдодальності.

Надалі задаються деякі апріорно відомі чи задані координати споживача x0, y0, z0, h(0 і обчислюються псевдодальності до всіх спостерігаємих навігаційних супутників за формулою:

,				(2.6)

де   - псевдодальність до i-го навігаційного супутника, км;

(xi ,yi, zi) - координати i-го супутника;

(x0, y0, z0) - апріорно відомі координати споживача;

- апріорно відома  погрішність виміру псевдодальності через розбіжність	шкал часу навігаційного супутника й апаратури споживача.

Позначаються векторами знахідні координати споживача, обмірювані псевдодальності і розрахункові псевдодальності відповідно:

,					(2.7)

,				(2.8)

.				(2.9)

Далі з матриць (2.8) і (2.9) утворюється різницева матриця:

,					(2.10)

де 	 - різницева матриця;

- матриця обмірюваних псевдодальностей;

- матриця розрахункових псевдодальностей.

Далі записується  (2.10)  з обліком  на (2.7):

,				(2.11)

де	 - матрична  функція від аргумента ;

- матрична  функція розрахункових псевдодальностей від  ;

Припускається, що (2.10) дорівнює [0] чи майже дорівнює [0], де [0] – нульовий вектор.  Матрична функція  розкладається у ряд Тейлора в околиці вектора  і отримується формула для розрахунку матричної функції різницевої матриці:

,		(2. 12)

де 	 - матрична  функція від аргумента ;

- матрична  функція від аргумента;

- похідна;

- вектор координат користувача;

- вектор апріорно відомих координат користувача.

Матричне рівняння, що поєднує виміри до n навігаційних супутників, вирішується  по формулі:

,				(2.13)

де 	[G0] – матриця похідних.

Далі (2.13) перетворюється у вид:

,				(2.14)

і розв'язується  відносно .

У загальному виді матричне рівняння (2.14) можна вирішити, якщо розмірність матриць відповідає числу супутників, що спостерігаються - n. Для перетворення до відповідної форми використується формула:

,     (2. 15)

[W]-1 = [P]T([P],

де 	[G0]T - транспонована матриця  похідних;

- матриця  похідних;

- вектор координат користувача;

- вектор апріорно відомих координат користувача;

- матрична  функція від ;

- матрична  функція від ;

[P]T – транспонована матриця вагових коефіцієнтів;

[P] - матриця вагових коефіцієнтів.

Рішення (2.15) відносно   буде мати вид:

, 	 (2. 16)

[W]-1 = [P]T([P],

Вираження (2.16) є перший крок методу послідовних наближень. Для визначення координат споживача даним методом необхідно задати початкове наближення вектор , необхідну точність визначення координат і погрішності h(: (x, (y, (z, (h. При цьому вираження (2.16) записується у рекурентному вигляді по формулі:

,   (2. 17)

де j змінюється від 0 до K, а K+1 є число ітерацій, що змінюється доти поки не здійсниться умова:

,						(2. 18)

де 	- вектор координат користувача на J+1 кроці;

(x, (y, (z, (h  - погрішності визначення координат.

## Диференційний метод визначення координат

Диференційний метод визначення координат використовується для підвищення точності навігаційних визначень, виконуваних в апаратурі споживача. В основі диференційного методу лежить знання координат опорної крапки чи системи опорних крапок, щодо яких можуть бути обчислені виправлення до визначення псевдодальностей  навігаційних супутників. Якщо ці виправлення врахувати в апаратурі споживача, то точність розрахунку, зокрема, координат може бути підвищена в десятки разів.

Апаратура, яка входить до складу наземного функціонального доповнення  складається  із  контрольно-коригувальних станцій (ККС), ОВЧ каналу передачі даних у відповідності із рисунком 2.1. Бортовий навігаційний GNSS приймач і приймач ОВЧ сигналів установлені на борті рухливого об’єкта.

Рисунок 2.1 – Функціонування наземного функціонального доповнення  GBAS

Фазовий центр GNSS антени ККС сполучений з координатами XAnt, YAnt, ZAnt, що обмірювані з високою геодезичною точністю (одиниці сантиметрів). Опорний приймач ККС вимірює псевдодальності до усіх спостерігаємих супутників. Оскільки координати фазового центра антени ККС відомі, її обчислювач може розрахувати псевдодальності за формулою:

,		(2.19)

де	 - розрахункова псевдодальність до i – го  навігаційного супутника;

xi, yi, zi – координати i- го навігаційного супутника;

XAnt, , YAnt , ZAnt  - координати ККС.

Різниця між розрахунковою й обмірюваною псевдодальностями є поправка  псевдодальності до відповідного навігаційного супутника. Облік в апаратурі споживача цієї різниці і дозволяє підвищити точність навігаційних визначень.  Вираження (2.19) діє у зоні, обмеженої  декількома десятками кілометрів. При цьому передбачається, що розрахунок і облік поправок виробляється в той самий момент часу. У практичних системах споживачу передається швидкість зміни поправок псевдодальностей, із застосуванням яких виробляється розрахунок скоректованих псевдодальностей. Розрахунок координат споживача проводиться за формулою (2.17), у якій підставляються скоректовані псевдодальності. Описаний метод застосується для локальних ККС.

Для систем типу SBAS, яка збудована у відповідності із рисунком 2.1, коригувальна інформація являє собою деяку інтегральну характеристику поправок для великих регіонів. Прикладами виконання SBAS є: широкозона система функціонального доповнення США (WAAS), аналогічна за своїми функціями європейська система EGNOS, супутникова система функціонального доповнення Японії (MSAS), які зображені у відповідності до рисунку 2.3.

В апаратурі споживача виробляється облік поправок у залежності від локального місця розташування споживача по відповідних алгоритмах.

Рисунок 2.2 - Структура SBAS

Рисунок 2.3 – зони дії і обслуговування систем SBAS

2.2 Етапи та засоби визначення координат об’єкта псевдодальномірним методом

Для розрахунку координат навігаційних супутників GPS за даними оперативної інформації, переданої із супутників, інтерфейсний контрольний документ по GPS [3] пропонує наступний алгоритм розрахунку.

Координати супутників у геоцентричній фіксованій системі координат розраховуються по формулах [12]:

,				(2.20)

де	(,,) - координати навігаційного супутника;

(,) - координати навігаційного супутника в орбітальній площині;

- скоректована довгота східного вузла, рад;

-  скоректоване нахилення орбіти супутника, рад.

Скоректована довгота східного вузла визначається за формулою:

,				(2.21)

де 	 - довгота східного вузла орбітальної площини на тиждневу епоху, рад;

- швидкість зміни прямого східження, рад/c;

радіан/сек – швидкість обертання Землі;

tk – час відлічуваний від опорної епохи ефемерид, с;

t0e - опорний час завдання ефемерид, с.

Координати навігаційного супутника в орбітальній площині обчислюються за формулою:

,					(2.22)

де	 - скоректований радіус орбіти супутника, км;

-  скоректований аргумент широти, рад.

Скоректоване нахилення орбіти супутника обчислюється за формулою:

,				(2.23)

де	 - кут нахилення орбіти супутника, рад;

- корекція нахилення, рад;

- швидкість зміни кута нахилення, рад/с.

Скоректований радіус орбіти супутника обчислюється за формулою:

,					(2.24)

де	А – велика піввісь орбіти супутника, км;

е – ексцентриситет;

Ек - ексцентрична аномалія, рад;

- корекція радіуса, км.

Скоректований аргумент широти обчислюється за формулою:

,					(2.25)

де	 - аргумент широти;

- корекція аргумента широти.

Виправлення для корекції аргументу широти обчислюється за формулою:

.			(2.26)

де	 - амплітуда синусної гармонічної поправки до аргумента широти;

- амплітуда косинусної гармонічної поправки до аргумента широти.

Корекція радіуса обчислюється за формулою:

, 				(2.27)

де	 - амплітуда косинусної гармонічної поправки до радіуса супутника;

- амплітуда синусної гармонічної поправки до радіуса супутника.

Корекція нахилення орбіти супутника обчислюється за формулою:

,				(2.28)

де	 - амплітуда косинусної гармонічної поправки до кута нахилення;

- амплітуда синусної гармонічної поправки до кута нахилення;

Аргумент широти обчислюється за формулою:

,						(2.29)

де	 - дійсна аномалія;

- аргумент перигея.

Ексцентрична аномалія обчислюється за формулою:

(2.30)

Дійсна аномалія обчислюється за формулою:

(2. 31)

Рівняння Кеплера для ексцентричної аномалії, розв'язуване методом ітерацій:

,					(2.32)

де	Мк – середня аномалія.

Середня аномалія обчислюється за формулою:

,					(2.33)

де	М0 – середня аномалія на час прив’язки;

n – скоректований середній рух;

n0 – розрахунковий середній рух;

- різниця середнього руху від розрахункового.

Час відлічуваний від опорної епохи ефемерид обчислюється за формулою:

,						(2.34)

де 	t- системний час GPS на момент передачі повідомлення (час скоректоване на величину затримки проходження сигналу від супутника до споживача, рівну відношенню дальності до швидкості світла);

Розрахунковий середній рух обчислюється за формулою:

,						(2.35)

де 	А - велика піввісь еліптичної орбіти навігаційного супутника;

метр3/сек2 – астрономічна постояна.

У формулах параметри Crs, Δn, M0, Cuc, e, Cus, , toe передаються з навігаційного супутника у підкадрі 2, параметри Cic, , Cis, i0, Crc, ω,  (OMEGADOT), IDOT  передаються з навігаційного супутника у підкадрі 3;

Споживач повинний враховувати ефекти через швидкість обертання Землі  протягом часу поширення сигналу , щоб оцінити затримку в шляху в інерціальній системі координат. У геостаціонарних координатах він повинний додати  відповідні виправлення до координат (х, у, z).

Після розрахунку  координат трьох супутників та відстаней до них, процесор GPS-приймача  обчислює координати користувача. Для цого апаратура знаходить рішення системи рівнянь:

,			(2.36)

де  	(X,Y,Z) – координати  користувача;

(X1,Y1,Z1)  - координати 1- го супутника;

PR1 – відстань до 1- го супутника, км;

(X2,Y2,Z2)  - координати 2- го супутника;

PR2 – відстань до 2- го супутника, км;

(X3,Y3,Z3)  - координати 3- го супутника,

PR3 – відстань до 3- го супутника, км.

Далі після перетворень маємо систему виду:

(2.37)

Після цього визначається:

,						(2.38)

R2 =X2 + Y2 + Z2,

,

де 	R = 6371 – радіус Землі, км;

r = 26371 – радіус орбіти i - го супутника, км.

Получимо систему рівнянь, яку можна обчислити одним з трьох методів, наприклад методом Крамера:

(2.39)

Далі обчислюється детермінант по формулі:

Δ=(X1*Y2*Z3 +Y1*Z2*X3+Z1*X2*Y3)-(X3*Y2*Z1+Y3*Z2*X1+Z3*X2*Y1)		(2.40)

Якщо Δ дорівнює 0, тоді система рівнянь не має рішень. Програмному забезпеченню  надходить повідомлення за допомогою прапору стану.

Детермінанти до координат об’єкта обчислюються за формулами:

Δx=(B1*Y2*Z3+Y1*Z2*B3+Z1*B2*Y3)-(B3*Y2*Z1+Y3*Z2*B1+Z3*B2*Y1),

Δy=(X1*B2*Z3+B1*Z2*X3+Z1*X2*B3)-(X3*B2*Z1+B3*Z2*X1+Z3*X2*B1),		(2.41)

Δz=(X1*Y2*B3+Y1*B2*X3+B1*X2*Y3)-(X3*Y2*B1+Y3*B2*X1+B3*X2*Y1).

Далі координати споживача обчислюються за допомогою формул:

X=Δx/Δ,

Y=Δy/Δ,						(2.42)

Z=Δz/Δ.

## Погрішності навігаційних визначень

Приведемо якісний опис характеру погрішностей визначення місця розташування користувача і виявимо засоби зменшення їхніх величин. Ці питання необхідно зв’язати із  методом диференціального режиму, оскільки тільки в диференціальному режимі супутникові радіонавігаційні системи забезпечують можливість  забезпечення високоточних навігаційних визначень [12].

1) Эфемеріді погрішності. Цей вид погрішностей зв'язаний з неточністю визначення параметрів орбіт навігаційних супутників, а також непередбаченим зсувом положення супутників на орбіті через різні випадкові фактори. За різними оцінками величина эфемеридной погрішності досягне 0,6 – 10 м.

Эфемерідні погрішності залежать від часу, що пройшов з моменту їхньої закладки наземним центром керування.[12]

Наприклад, якщо  розраховувати місце розташування користувача за даними альманаху, то можна привести такі цифри: погрішність (одна () – 900 м при віці даних альманаху за добу, 1200 м – 7 доби; 3600 м - 2 тижня.

2) Тропосферні й іоносферні погрішності. Цей вид погрішностей зв'язаний із проходженням електромагнітного сигналу по трасі «навігаційний супутник – споживач».

Відомо, що земна куля оточена атмосферою. Атмосфера переважно заповнена зарядженими  частками, захопленими магнітним полем Землі. Якщо магнітне поле необурене, то верхня границя атмосфери   знаходиться на висоті 2 - 3 земних радіусів (радіус Землі = 6 370 км.). При заворушливому магнітному полі верхня границя атмосфери зміщається до 20 радіусів Землі.

При оцінці погрішностей через поширення електромагнітних хвиль в атмосфері, останню розділяють на 2 області: тропосферу до висот 10 км у середніх широтах, до 20 км в екваторіальних, до 7 км у полярних і іоносферу – та частина, яка знаходиться за тропосферою.

Іоносфера характеризується наявністю великої кількості вільних зарядів електронів і іонів.

Природно, що при проходженні електромагнітних хвиль, через атмосферу їхня швидкість уздовж траси «навігаційний супутник –споживач» відрізняється від швидкості світла у вільному просторі. Це розходження у швидкості і приводить до помилок при проведенні навігаційних визначень. Зміна швидкості поширення електромагнітних хвиль при проходженні їх через атмосферу обумовлені зміною і неоднорідністю діелектричної проникності атмосфери і поглинанням енергії.

Однак, характер тропосферних і іоносферних погрішностей різний. Тому в супутникових навігаційних системах використовують дві моделі: тропосферну й іоносферну.

Застосування тропосферної моделі дозволяє оцінювати затримку сигналу з погрішностями декілька наносекунд (без моделі десятки наносекунд).

Аналогічні результати одержують  і при використанні іоносферної моделі.

Зниження іоносферних погрішностей здійснюється декількома методами:  моделювання траси « супутник- споживач», двухчастотні виміри, надлишкові одночастотні виміри.

3) Погрішності за рахунок шумів. Погрішності за рахунок шумів визначаються якісними рішеннями, закладеними в апаратуру споживача, методами обробки сигналів. Ці погрішності залежать від характеристик антенно-фідерного тракту, приймача, кореляторів і інших складових. У високоякісній апаратурі споживача порядок цих величин визначається одиницями метрів.

4) Погрішності обумовлені перешкодами. Це один з найбільш серйозний вид погрішностей. Перешкоди можуть бути природні і спеціально організовані.

Природні перешкоди пов’язанні з визначеною електромагнітною обстановкою в зоні прийому сигналів навігаційних супутників. Зниження цього виду перешкод до прийнятних розмірів регламентується правилами стандартів по електромагнітній сумісності.

Спеціально організовані перешкоди – це радіосигнали, що навмисне створюються в області прийому корисних сигналів для їхнього перекручування.

Одним з діючих методів боротьби зі спеціально- організованими перешкодами є їхня просторова фільтрація. Для просторової фільтрації застосовується спеціальна антена (адаптивні антенні ґрати), що придушує сигнал перешкоди і не впливає на корисні сигнали навігаційних супутників.

5) Погрішності через багатопроменеве поширення. Оскільки антена апаратури споживача може бути оточена різними предметами, то в її апертуру крім сигналу безпосередньо прихожого з навігаційного супутника можуть надходити і перевідбиті сигнали від навколишніх предметів. У результаті на вхід приймача надходять кілька сигналів, що і створюють додаткові погрішності при виявленні, а в наступному і при проведенні навігаційних обчислень.

Можна виділити три методи зменшення погрішностей через багатопроменеве поширення:

а) установка антени в ретельно вивченому місці там, де прийом  багатопроменевих сигналів неможлива чи їхня інтенсивність мала;

б) формування спеціальних діаграм спрямованості прийомних антен;

в) програмні методи.

6) Погрішності частотно-тимчасового забезпечення. Погрішності частотно-тимчасового забезпечення зводяться до мінімуму  завдяки застосуванню високоточних бортових елементів часу і частоти. Проте, в апаратурі споживача виробляється облік відходів частоти і часу навігаційних супутників.

# Text boxes

MSAS

EGNOS

WAAS