## Додаток Ж

(довідковий)

Мікроконтролер МС-12S

Опис виводів MC-12 приведено в таблицях 1-7

Таблиця 1 - Порт зовнішньої пам'яті

| Назва виводу | Кількість | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| A[31:0] | 32 | O | Шина адреси |
| D[31:0] | 32 | IO | Шина даних |
| nWR[3:0] | 4 | O | Запис байтів асинхронної пам'яті |
| nWE | 1 | O | Запис асинхронної пам'яті |
| nRD | 1 | O | Читання асинхронної пам'яті |
| nACK | 1 | I | Готовність асинхронної пам'яті |
| nCS[3:0] | 4 | O | Дозвіл вибірки банків пам'яті |
| SRAS | 1 | O | Строб адреси рядка |
| SCAS | 1 | O | Строб адреси стовпчика |
| SWE | 1 | O | Дозвіл запису |
| DQM[3:0] | 4 | O | Маска вибірки байта |
| SCLK | 1 | O | Тактова частота роботи |
| CKE | 1 | O | Дозвіл частоти |
| A10 | 1 | O | 10 розряд адреси |
| BA[1:0] | 2 | O | Номер банку |
| nFLYBY | 1 | O | Ознака режиму передачі DMA "Flyby" |
| nOE | 1 | O | Дозвіл читання зовнішнього пристрою |
| Усього 89 виводів |

Таблиця 2-  Керування

| Назва виходу | Кількість | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| nDMAR[3:0] | 4 | I | Запит каналу DMA |
| NMI | 1 | I | Немасковане переривання |
| nIRQ[3:0] | 4 | I | Запити переривання |
| BYTE | 1 | I | Розрядність шини даних сегмента 3 зовнішні пам'яті: 0–32 розряду; 1–8 розрядів |
| PLL_EN | 1 | I | Дозвіл роботи PLL |
| XTI, XTO | 1 | I,O | Сигнал тактової частоти |
| RTC_XTI | 1 | I | Сигнали частоти реального часу |
| nRST | 1 | I | Сигнал встановлення вихідного стану |
| TCK | 1 | I | Тестовий тактовий сигнал (JTAG) |
| TRST | 1 | I | Встановлення вихідного стану (JTAG) |

Продовження таблиці 2

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| TMS | 1 | I | Вибір режиму тесту (JTAG) |
| TDI | 1 | I | Вхід даних тесту (JTAG) |
| TDO | 1 | 0 | Вихід даних тесту (JTAG) |
| Усього 20 виходів |

Таблиця 3 -  Послідовні порти (2 штуки)

| Назва виходу | Кількість | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| DT | 1 | O | Передані дані |
| DR | 1 | I | Прийняті дані |
| TCLK | 1 | IO | Частота передачі |
| RCLK | 1 | IO | Частота прийому |
| TFS | 1 | IO | Синхронізація передачі |
| RFS | 1 | IO | Синхронізація прийому |
| Усього 6x2 = 12 виходів |

Таблиця 4 - Лінкові порти (2 штуки)

| Назва виходу | Кількість | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| LDAT | 8 | IO | Шина даних |
| LCLK | 1 | IO | Синхронізація |
| LACK | 1 | IO | Підтвердження |
| Усього 10x2 = 20 виходів |

Таблица 5- UART

| Найменування сигналу | Кількість | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| SIN | 1 | I | Вхід послідовних даних |
| SOUT | 1 | O | Вихід послідовних даних |
| NDTR | 1 | O | Готовність UART до встановлення зв'язку (Data Terminal Ready) |
| NRTS | 1 | O | Готовність UART до обміну даними (Request To Send) |
| NCTS | 1 | I | Готовність модему до обміну даними (Clear To Send) |
| NDSR | 1 | I | Готовність модему до встановлення зв'язку (Data Set Ready) |
| Усього 6 виходів |

Таблиця 6- Електроживлення

| Назва виходу | Кількість | Тип | Призначення |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD | 7 | I | Напруга електроживлення ядра |
| DVDD | 8 | I | Напруга електроживлення вихідних драйверів |
| PVDD | 1 | I | Напруга електроживлення PLL |
| GND | 15 | I | Земля ядра, вхідних і вихідних драйверів |
| PGND | 1 | I | Земля PLL |
| Усього 32 виходів |

Рисунок 1 - Креслення корпуса мікросхеми MC-12S

Нумерація виходів мікросхеми MC-12S у корпусі QFP-208 приведена в таблиці 7

Таблиця 7 Нумерація виходів MC-12S у корпусі QFP-208

| Номер виходу | Назва виходу | Номер виходу | Назва виходу | Номер виходу | Назва виходу | Номер виходу | Назва виходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | - | 53 | - | 105 | - | 157 | - |
| 2 | - | 54 | - | 106 | - | 158 | - |
| 3 | - | 55 | - | 107 | - | 159 | - |
| 4 | A[31] | 56 | D[26] | 108 | nCS[0] | 160 | DR0 |
| 5 | A[30] | 57 | D[25] | 109 | SRAS | 161 | TCLK0 |
| 6 | A[29] | 58 | D[24] | 110 | SCAS | 162 | RCLK0 |
| 7 | A[28] | 59 | D[23] | 111 | SWE | 163 | TFS0 |
| 8 | A[27] | 60 | D[22] | 112 | DQM[3] | 164 | RFS0 |
| 9 | PVDD | 61 | VDD | 113 | VDD | 165 | VDD |
| 10 | PGND | 62 | GND | 114 | GND | 166 | GND |
| 11 | A[26] | 63 | D[21] | 115 | DQM[2] | 167 | DT1 |
| 12 | A[25] | 64 | D[20] | 116 | DQM[1] | 168 | DR1 |
| 13 | A[24] | 65 | D[19] | 117 | DQM[0] | 169 | TCLK1 |
| 14 | A[23] | 66 | D[18] | 118 | SCLK | 170 | RCLK1 |
| 15 | A[22] | 67 | D[17] | 119 | CKE | 171 | TFS1 |
| 16 | A[21] | 68 | D[16] | 120 | A10 | 172 | RFS1 |
| 17 | A[20] | 69 | D[15] | 121 | BA[1] | 173 | LDAT0[7 |
| 18 | A[19 | 70 | D[14] | 122 | BA[0] | 174 | LDAT0[6] |
| 19 | A[18] | 71 | D[13 | 123 | nFLYBY | 175 | LDAT0[5] |
| 20 | VDD | 72 | PVDD | 124 | PVDD | 176 | VDD |
| 21 | GND | 73 | PGND | 125 | PGND | 177 | GND |
| 22 | A[17] | 74 | D[12] | 126 | nOE | 178 | LDAT0[4] |
| 23 | A[16] | 75 | D[11] | 127 | nDMAR[3] | 179 | LDAT0[3] |
| 24 | A[15] | 76 | D[10] | 128 | nDMAR[2] | 180 | LDAT0[2] |
| 25 | A[14] | 77 | D[9] | 129 | nDMAR[1] | 181 | LDAT0[1] |
| 26 | A[13] | 78 | D[8] | 130 | nDMAR[0] | 182 | LDAT0[0] |
| 27 | A[12] | 79 | D[7] | 131 | NMI | 183 | LCLK0 |
| 28 | A[11] | 80 | D[6] | 132 | nIRQ[3] | 184 | LACK0 |

Продовження таблиці 7

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | A[10] | 81 | D[5] | 133 | nIRQ[2] | 185 | LDAT1[7] |
| 30 | A[9] | 82 | D[4] | 134 | nIRQ[1] | 186 | LDAT1[6] |
| 31 | PVDD | 83 | VDD | 135 | AVDD | 187 | PVDD |
| 32 | PGND | 84 | GND | 136 | AGND | 188 | PGND |
| 33 | A[8] | 85 | D[3] | 137 | nIRQ[0] | 189 | LDAT1[5] |
| 34 | A[7] | 86 | D[2] | 138 | BYTE | 190 | LDAT1[4] |
| 35 | A[6] | 87 | D[1] | 139 | PLL_EN | 191 | LDAT1[3] |
| 36 | A[5] | 88 | D[0] | 140 | XTI | 192 | LDAT1[2] |
| 37 | A[4] | 89 | nWR[3] | 141 | XTO | 193 | LDAT1[1] |
| 38 | A[3] | 90 | nWR[2] | 142 | RTCXTI | 194 | LDAT1[0] |
| 39 | A[2] | 91 | nWR[1] | 143 | PLL_OUT | 195 | LCLK1 |
| 40 | A[1] | 92 | nWR[0] | 144 | nRST | 196 | LACK1 |
| 41 | A[0] | 93 | nWE | 145 | TCK | 197 | SIN |
| 42 | PVDD | 94 | PVDD | 146 | VDD | 198 | VDD |
| 43 | PGND | 95 | PGND | 147 | GND | 199 | GND |
| 44 | D[31] | 96 | nRD | 148 | TRST | 200 | SOUT |
| 45 | D[30] | 97 | nACK | 149 | TMS | 201 | nDTR |
| 46 | D[29] | 98 | nCS[3] | 150 | TDI | 202 | nRTS |
| 47 | D[28] | 99 | nCS[2] | 151 | TDO | 203 | nCTS |
| 48 | D[27] | 100 | nCS[1] | 152 | DT0 | 204 | nDSR |
| 49 | - | 101 | - | 153 | - | 205 | nDSR |
| 50 | - | 102 | - | 154 | - | 206 | - |
| 21 | - | 103 | - | 155 | - | 207 | - |
| 52 | - | 104 | - | 156 | - | 208 | - |